BALKONGEN

Skötsel och underhåll

- Trätrallen. Den är impregnerad, men bör oljas med en pensel varje vår. Detta ger en vacker och behaglig yta att gå på, säkrar lång livslängd och förhindrar att träet "reser sig".

- Lackade ytor. Lackade ytor som räcken, plåtkassetter, plåtbeslag etc. rengörs med vanligt rengöringsmedel (utan slipmedel).

- Metallytor. Naturanodiserat aluminium, rostfria dragstag, synliga delar av plattan rengörs med vanligt hushållsrengöringsmedel.

- Vinter och snö. Skotta bort snö, vilken kan ge fuktskador på dörr och vägg när den smälter. Se då till att marken under avspärras, så att ingen kommer till skada vid skottningen. Istappar som kan uppstå måste tas bort, varvid avspärrning under gäller!

Säkerhet

- Lämna aldrig små barn ensamma på balkongen!

- Rör aldrig låsmuttrarna på dragstagen. Ev. justeringar får bara göras av fackfolk!

FÖNSTERDÖRREN

- Behovet av underhåll och ytbehandling är beroende av klimatpåverkan som regn, sol, vind, luftmiljö och även montage.

- Denna anvisning avser endast typ av rengöringsmedel och ytbehandlingsmedel och inte något särskilt fabrikat.

- Observera tätlister, spanjoletter, fönsterbromsar, gångjärn och övriga beslag får inte övermålas eftersom deras funktion då försämras.

FÖNSTER

Invändiga ytor

- Normalt krävs endast rengöring i form av tvättning med vatten och milt rengöringsmedel.

- Vid eventuell ommålning görs först en lätt slipning med fint slippapper, varefter grundning görs med grundfärg.

- Stryk en andra gång fönsterfärg.

Beslag och tätlister

- För att fönster och fönsterdörrar skall fungera tillfredsställande fodras normalt att beslagen rengörs och smörjs en gång om året. Spanjolettens låskolvar och don, fönsterbromsar och uppställningsbeslag smörjs med silikonolja, eller annan vattenfri olja.

- Tätlister skall hållas rena och hela. Skadade tätlister ger läckage och skall bytas.

TEXTILSKYDDEN

Skydden är gjorda i vävd akryl. De är helt ljusäkta d v s bleks inte. Skydden är impregnerade med teflon som gör dem smutsavstötande. Vid eventuell rengöring är det bästa att använda en mild såplösning för mer "allmän" smuts. Se till att skölja ordentligt efteråt.

Vid nedsmutsning av fågelspillning är det bästa att låta det torka och sedan borsta bort smutsen.

Leverantören rekommenderar att inte ta ner skydden vid eventuell rengöring. Detta för att, om skydden har blivit missfärgade så kommer det vara rent bakom pinnarna i räcket, och sen kan det vara svårt att få ränderna att stämma med pinnarna igen.

Det finns specialmedel hos vissa solskyddsleverantörer men leverantören har inte provat någon av dessa produkter och kan därför inte uttala sig om de är bra eller inte.

Om de svarta buntbanden/stripes av någon anledning skulle gå sönder så finns dessa att köpa på bl.a. Clas Ohlson. Priset ligger för närvarande på ca 50 kronor för 100stycken.

Det är viktigt att påpeka att man ALDRIG ska använda högtryckstvätt till att göra rent skydden, då spolar man bara bort impregneringen och skydden blir smutsiga mycket snabbare.